ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                           КАРАР

13   апреля   2017  года                                                                             № 5

О внесении изменений в схему

теплоснабжения

города  Елабуги

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести следующие изменения в схему теплоснабжения г. Елабуги, утвержденную постановлением  Исполнительного комитета города Елабуги за № 63 от 31.03.2014 (книга1):

  - Абзац 1 пункта 1.2. раздела 1 изложить в следующей редакции:

«1.2.  Объемы  потребления  тепловой  энергии  (мощности), теплоносителя  и  приросты  потребления  тепловой  энергии (мощности), теплоносителя с учетом перспективной застройки города»

  - Таблицу 2.1.1. заменить таблицей следующего содержания:

| № | Вид мощности | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1.1 Центральная котельная: |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 160 |
| 3 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 156,68 |
| 4.1 | Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 9,474 |
| 4.2 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 9,474 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 120,312 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 26,894 |
| 1.6.1.8.Котельная «УППВОС» |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,4 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,4 |
| 3 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,339 |
| 4.1 | Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,187 |
| 4.2 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,187 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,26 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,892 |
| 1.6.1.9. Котельная «Тугарова» |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,16 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,16 |
| 3 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 7,985 |
| 4.1 | Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,625 |
| 4.2 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,625 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,096 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 3,264 |
| 1.6.1.9. Котельная «Тарловка» |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,178 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,178 |
| 3 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,122 |
| 4.1 | Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1966 |
| 4.2 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1966 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,971 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,954 |
| 1.6.1.11 Котельная Д/сад 14: |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,081 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,081 |
| 3 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,042 |
| 4.1 | Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,152 |
| 4.2 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,152 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,145 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,745 |

  - Подпункт 2.2.1.1. изложить в следующей редакции:

«2.2.1.1.  Центральная котельная:

Существующий баланс:

Резерв тепловой мощности нетто – 26,294 Гкал/ч.

Перспективный баланс:

Резерв тепловой мощности нетто – 35,469 Гкал/ч.»

  - Подпункт 2.2.1.8. изложить в следующей редакции:

«2.2.1.8.  Котельная «УППВОС»:

Существующий баланс:

Резерв тепловой мощности нетто – 0,892 Гкал/ч.

Перспективный баланс:

Резерв тепловой мощности нетто –0,892 Гкал/ч.»

  - Подпункт 2.2.1.9. изложить в следующей редакции:

«2.2.1.9.  Котельная «Тугарова»:

Существующий баланс:

Резерв тепловой мощности нетто – 3,264 Гкал/ч.

Перспективный баланс:

Резерв тепловой мощности нетто –3,264 Гкал/ч.»

  - Подпункт 2.2.1.10. изложить в следующей редакции:

«2.2.1.10.  Котельная «Тарловка»:

Существующий баланс:

Резерв тепловой мощности нетто – 0,954Гкал/ч.

Перспективный баланс:

Резерв тепловой мощности нетто – 0,954Гкал/ч.»

  - Подпункт 2.2.1.11. изложить в следующей редакции:

«2.2.1.11.  Котельная «Д/сад №14»:

Существующий баланс:

Резерв тепловой мощности нетто – 0,745Гкал/ч.

Перспективный баланс:

Резерв тепловой мощности нетто –0,745Гкал/ч.»

  - Пункт 4.3. раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4.3.      Предложения  по  техническому  перевооружению  источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

Монтаж котлов малой мощности в котельных «Д/сад №14», «Тугарова», «Тарловка», «УППВОС» для экономичной работы в летний и переходные периоды.»

  - Пункт 4.5. раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа;

Строительство на территории центральной котельной ОАО «Елабужское ПТС» ГТУ ТЭС (Газо-турбинная тепловая электростанция).»

  - Пункт 5.2. раздела 5 изложить в следующей редакции:

«5.2.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

для  обеспечения  перспективных  приростов  тепловой  нагрузки  в  осваиваемых районах поселения под жилищную,  комплексную или производственную застройку;

- реконструкция тепловой сети 2Ду400 350 м. от Тк 4/1 в сторону ЦТП-87

- реконструкция теплосети 2Ду700 1500 м, строительство теплосети 2Ду500 362 м на мкр.4-1,4-5;

- строительство тепловой сети на жилые дома микрорайона «Танайка-2»;

- строительство тепловой сети на микрорайон 4-2.»

  - Пункт 5.5. раздела 5 изложить в следующей редакции:

«5.5.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для  обеспечения  нормативной  надежности  и  безопасности теплоснабжения,  определяемых  в  соответствии  с  методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров,  оказываемых  услуг  для  организаций,  осуществляющих деятельность  по  производству  и  (или)  передаче  тепловой  энергии, утверждаемыми  уполномоченным  Правительством  Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Реконструкция магистральной тепловой сети  от УТ-3П до УТ4/1 (2Ду-700 мм.) Центральная котельная.

Проектирование и реконструкция магистральной тепловой сети  от УТ-2б до УТ3  (2Ду-700 мм) Центральная котельная.

Реконструкция магистральной тепловой сети  от УТ-2в до Окружного Шоссе (мкр. Танайка)  (2Ду-300 мм.) Центральная котельная.

Проектирование и реконструкция тепловой сети от ТК-9 до Бойлерной УБР  (2Ду-250 мм.)

Проектирование и реконструкция тепловой сети от ТК4/12 до ТК-6 (Юго-Западная магистраль)  (2Ду-500 мм.)

Проектирование и реконструкция магистральной тепловой сети от ТК5 до ТК-3 (пр. Мира)  (2Ду-300 мм.)

Проектирование и реконструкция магистральной тепловой сети от Бойлерной УБР по пр. Нефтяников  (2Ду-200 мм.) Центральная котельная.

Проектирование и реконструкция магистральной тепловой сети от ТК-17 до пр. Нефтяников  (2Ду-300 мм.) Центральная котельная»

- Внести следующие изменения в схему теплоснабжения г. Елабуги, утвержденную постановлением  Исполнительного комитета города Елабуги за № 63 от 31.03.2014 (книга 2):

  - Пункт 1.2.1.1. части 2 главы 1 изложить в следующей редакции:

«1.2.1.1. Центральная котельная:

Котельная  предназначена  для  выработки  тепловой  энергии  в  виде горячей воды для теплоснабжения жилых и социально культурных объектов. В  котельной  установлено  6  котлоагрегатов  суммарной  мощностью 160 Гкал/час (таблица №1.2.2) 1.2.2.). Химводоподготовка  имеется.  Способ  обработки  воды  –  натрий-катионирование 2-х ступенчатое.»

  - Пункт 1.2.1.3. части 2 главы 1 изложить в следующей редакции:

«1.2.1.3. Котельная по ул. Тугарова:

Котельная  предназначена  для  выработки  тепловой  энергии  в  виде горячей воды для теплоснабжения жилых и социально культурных объектов. В котельной установлено 5 котлоагрегатов суммарной мощностью 8,16 Гкал/час (таблица № 1.2.2.).  Химводоподготовка имеется.»

  - Пункт 1.2.1.4. части 2 главы 1 изложить в следующей редакции:

«1.2.1.4. Котельная «Д/сад №14»:

Котельная  предназначена  для  выработки  тепловой  энергии  в  виде горячей воды для теплоснабжения жилых и социально культурных объектов. В котельной установлено 3 котлоагрегата суммарной мощностью 1,82 Гкал/час (таблица № 1.2.2.).  Химводоподготовка имеется.»

  - Пункт 1.2.2. части 2 главы 1 изложить в следующей редакции:

«1.2.2.  Параметры  установленной  тепловой  мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

| № п/п | Наименование котельной |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | водогрейных |
|  |  | Марка котла | Устан. произ., Гкал/ч | Кол-во котлов | Уст. произ. всех котлов Гкал/ч |
| 1 | Центральная котельная | КВГМ-30/150 | 30 | 5 | 150 |
|  |  | КВГМ-10/150 | 10 | 1 | 10 |
| 2 | Котельная «УПП ВОС» | НР-20 | 0,68 | 5 | 3,4 |
| 3 | Котельная по ул. Тугарова | КСВ-2,9 | 2,5 | 3 | 7,5 |
|  |  | Е-1/9 (в) | 0,66 | 1 | 0,66 |
| 4 | Котельная «Д/сад №14» | Ferroli prextherm rsw 1060 | 0,91 | 2 | 1,8228 |
|  |  | RS-300 | 0,26 | 1 | 0,258 |
| 5 | Кот. сан.«Тарловский» | НР-19 | 0,63 | 2 | 1,26 |
|  |  | Е(в)-1/9 | 0,66 | 1 | 0,66 |
|  |  | RS-300 | 0,258 | 1 | 0,258 |

  - Пункт 1.2.3. части 2 главы 1 изложить в следующей редакции:

«1.2.3.  Ограничения  тепловой  мощности  и  параметры  располагаемой

тепловой мощности

1.2.3.1.  Центральная котельная:

Параметры располагаемой мощности Q=160Гкал/ч.

1.2.3.2.  Котельная «УПП ВОС»:

Параметры располагаемой мощности Q=3,4 Гкал/ч.

1.2.3.3.  Котельная по ул. Тугарова:

Параметры располагаемой мощности Q=8,16 Гкал/ч.

1.2.3.4.  Котельная «Д/сад №14»:

Параметры располагаемой мощности Q=2.081 Гкал/ч.

1.2.3.5.  Котельная "Тарловка":

Параметры располагаемой мощности Q=2,178 Гкал/ч.»

  - Пункт 1.2.5. части 2 главы 1 изложить в следующей редакции:

«1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего  освидетельствования  при  допуске  к  эксплуатации  после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

| № | Тип котлоагрегата | Nуст., Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная |
| 1 | Водогрейный котел КВГМ – 30/150ГМ (5шт.) | 30,0 | 2005,2009,2001,1993,1994гг. |
| 2 | Водогрейный котел КВГМ – 10/150ГМ (1шт.) | 10,0 | 2016 г. |
| Котельная по ул. Тугарова |  |
| 1 | КСВ-2,9 (3шт.) | 2,5 | 2004 г. |
| 2 | Е-1/9 (в) (1шт.) | 0,66 | 2004 г. |
| Котельная «Д/сад №14» |  |
| 1 | Ferroli prextherm rsw 1060 (2шт.) | 0,9114 | 2015г. |
| 2 | RS-300 | 0.258 | 2017г. |
| Котельная «Тарловка» |
| 1 | НР-19(2 шт) | 0,63 | 2001,2003 |
| 2 | Е-1/9 (в) (1шт.) | 0,66 | 1992 |
| 3 | RS-300 | 0,258 | 2017 |
| Котельная УППВОС |
| 1 | НР-20 | 0,68 | 1980,1981,1982,2013гг. |

  - Дополнить часть 5   главы 1 пунктом 1.5.6. следующего содержания:

« 1.5.6. Фактическая реализация тепловой энергии  2013-2016 года в разрезе  котельных. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии в зоне действия источников централизованного теплоснабжения

Гкал.

| котельная | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | отопление | подогрев | Итого | отопление | подогрев | Итого | отопление | подогрев |
| УППВОС | 5 554,851 | 4 568,526 | 986,325 | 5 583,599 | 4 505,872 | 1 077,727 | 5 042,517 | 4 259,431 | 783,086 |
| Тугарова | 9 503,663 | 9 225,660 | 278,003 | 9 091,661 | 8 723,418 | 368,243 | 8 457,133 | 8 246,306 | 210,827 |
| Д/сад №14 | 2 834,613 | 2 652,192 | 182,421 | 2 841,554 | 2 656,543 | 185,011 | 2 689,311 | 2 511,248 | 178,063 |
| Сан. Тарловка | 2 182,658 | 1 945,673 | 236,985 | 2 480,046 | 2 260,228 | 219,818 | 2 389,254 | 2 136,609 | 252,645 |
| Цент.котельн.№2 | 251 747,992 | 224 339,527 | 27 408,465 | 257 715,192 | 213 778,136 | 43 937,056 | 245 457,110 | 202 085,908 | 43 371,202 |
| всего | 271 823,777 | 242 731,578 | 29 092,199 | 277 712,052 | 231 924,197 | 45 787,855 | 264 035,325 | 219 239,502 | 44 795,823 |

| котельная | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | отопление | подогрев | Итого | отопление | подогрев | Итого | отопление | подогрев |
| УППВОС | 4500,124 | 3690,119 | 810,005 | 4 079,525 | 3 187,025 | 892,500 | 4 079,525 | 3 187,025 | 892,500 |
| Тугарова | 7175,038 | 6858,694 | 316,344 | 9 017,696 | 8 732,005 | 285,691 | 9 017,696 | 8 732,005 | 285,691 |
| Д/сад №14 | 2640,055 | 2425,177 | 214,878 | 2 985,159 | 2 803,327 | 181,832 | 2 985,159 | 2 803,327 | 181,832 |
| Сан. Тарловка | 2133,274 | 1 881,374 | 251,900 | 2 350,659 | 2 114,176 | 236,483 | 2 350,659 | 2 114,176 | 236,483 |
| Цент.котельн.№2 | 253 500,100 | 208 229,097 | 45 271,003 | 252 757,311 | 213 818,403 | 38 938,908 | 252 757,311 | 213 818,403 | 38 938,908 |
| всего | 269 948,591 | 223 084,461 | 46 864,130 | 271 190,350 | 230 654,936 | 40 535,414 | 271 190,350 | 230 654,936 | 40 535,414 |

| Примечание: |
| --- |
| Абонент "УкупрПласт" с котельной .УППВОС перешёл на альтернативный источник отопления с марта 2016г. |
| УкупрПласт | потребление тепловой энергии, Гкал. |  |  |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | ср. 3-х лет |  |  |
|  | 1385,211 | 1376,162 | 1181,02 | 1314,131 |  |  |

  - Пункт 1.3.20. части 3 главы 1 изложить в следующей редакции:

«1.3.20. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование  выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

ОАО «Елабужское ПТС»

| № | Наименование бесхозяйного участка | Адрес | Протяженность | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплосеть мкр.4-5 |  |
| 1.1 | ТК-1 - ТК-2 | мкр.4-5 | L трассы = 123 м L трубы = 246 п.м. ф 530 мм | сталь ППУ |
| 1.2 | ТК-2 - ТК-3 | мкр.4-5 | L трассы = 135 м L трубы = 270 п.м. ф 426 мм | сталь ППУ |
| 1.3 | ТК-3 - ТК-4 | мкр.4-5 | L трассы = 71 м L трубы = 142 п.м. ф 426 мм | сталь ППУ |
| 1.4 | ТК-4 - ТК-5 | мкр.4-5 | L трассы = 69 м L трубы = 138 п.м. ф 426 мм | сталь ППУ |
| 1.5 | ТК-5 - ТК-6 | мкр.4-5 | L трассы = 107 м L трубы = 214 п.м. ф 426 мм | сталь ППУ |
| 1.6 | ТК-6 - ТК-14 | мкр.4-5 | L трассы = 44 м L трубы = 88 п.м. ф 273 мм | сталь ППУ |
| 1.7 | ТК-14 - ТК-15 | мкр.4-5 | L трассы = 135 м L трубы = 270 п.м. ф 273 мм | сталь ППУ |
| 1.8 | ТК-15 - ТК-16 | мкр.4-5 | L трассы = 32 м L трубы = 64 п.м. ф 219 мм | сталь ППУ |
| 1.9 | ТК-16 - ТК-17 | мкр.4-5 | L трассы = 54 м L трубы = 108 п.м. ф 219 мм | сталь ППУ |
| 1.10 | ТК-17 - Д/с № 39 | мкр.4-5 | L трассы = 174 м L трубы = 348 п.м. ф 89 мм | сталь ППУ |
| 1.11 | ТК-2 - ТК на Мира 50 | мкр.4-5 | L трубы = 40 м ф 325 мм L трубы = 28 п.м. ф 108 мм | сталь ППУ |
| 1.12 | ТК-6 - ТК-7 | мкр.4-5 | L трассы = 70 м L трубы = 140 п.м. ф 325 мм | сталь ППУ |
| 1.13 | ТК-7 - ж/д 4-5-17 | мкр.4-5 | L трассы = 7 м L трубы = 14 п.м. ф 108 мм | сталь ППУ |
| 1.14 | ТК-5 - ж/д 4-5-16 | мкр.4-5 | L трассы = 10 м L трубы = 20 п.м. ф 89 мм | сталь ППУ |
| 1.15 | ТК–4 - УТ-1 | мкр.4-5 | L трассы = 31 м L трубы = 62 п.м. ф 159 мм | сталь ППУ |
| 1.16 | УТ-1 - ж/д 4-5-15 | мкр.4-5 | L трассы = 69 м L трубы = 138 п.м. ф 108 мм | сталь ППУ |
| 1.17 | УТ-1 - ж/д 4-5-11 | мкр.4-5 | L трассы = 63 м L трубы = 126 п.м. ф 108 мм | сталь ППУ |
| 1.18 | ТК – 14 - ж/д 4-5-18 | мкр.4-5 | L трассы = 16 м L трубы = 32 п.м. ф 133 мм | сталь ППУ |
| 1.19 | ТК-15 - УТ-18 | мкр.4-5 | L трассы = 70 м L трубы = 140 п.м. ф 219 мм | сталь ППУ |
| 1.20 | УТ-18 - ж/д Б.Урманче 17 | мкр.4-5 | L трассы = 82 м L трубы = 164 п.м. ф 108 мм | сталь ППУ |
| 1.21 | УТ- 18 - ТК | мкр.4-5 | L трассы = 25 м L трубы = 50 п.м. ф 159 мм | сталь ППУ |
| 1.22 | ТК - ж/д Б.Урманче 19 | мкр.4-5 | L трассы = 31 м L трубы = 62 п.м. ф 108 мм | сталь ППУ |
| 1.23 | ТК - ж/д Автомобил. 12 | мкр.4-5 | L трассы = 49 м L трубы = 98 п.м. ф 159 мм L трассы = 18 м L трубы = 36 п.м. ф 108 мм | сталь ППУ |
| 1.24 | ТК-7 - ТК на ж/д Нечаева, 16А | мкр.4-5 | L трассы = 179 м L трубы = 358 п.м. ф 325 мм L трассы = 140 м L трубы = 280 п.м. ф 273 мм L трассы = 59 м L трубы = 118 п.м. ф 219 мм L трассы = 74 м L трубы = 148 п.м. ф 133 мм L трассы = 38 м L трубы = 76 п.м. ф 133 мм | сталь ППУ |
| 2. | Участок тепловой сети трубопровод ф 159мм от камеры ТК-7 до отсекающей задвижки около ограждения (забора) базы ЕЭС. | Г. Елабуга, ул. Чапаева, д.48 | L трассы = 518м L трубы = 1036 п.м ф 159 мм; L трассы = 62м L трубы = 124 п.м ф 133 мм | сталь, надзеиная |
| 3. | Участок тепловой сети отопления, берущий начало от внешней границы стены многоквартирного жилого дома и заканчивающегося у тепловой камеры УТ-1/7. | Г. Елабуга, ул. Нечаева, д. 16. ТСЖ «Нечаева 16» | L трассы = 342 м L трубы = 684 п.м ф 219 мм; L трассы = 5,5 п.м L трубы = 11м ф 133 мм; | сталь, подземная |
| 4. | ТК-4/12 – ЦТП-12/27 и до жилых домов по пр. Мира 69,71 и Интернациональная, 2 в 12 жилом микрорайоне. | 12 мкр. | ф 219 мм = 626 п.м ф 133 мм = 18 п.м ф 108 мм = 78 п.м ф89 мм= 164 п.м. | сталь, подземная канальная |
| 5. | УТ-1п - Марджани, д.7 | от дороги жизни до Марджани 7 | L трассы = 338 м L трубы = 676 п.м ф 219 мм; | сталь, надземная, подземная безканальная |
| 6. | Теплосеть от распределительного коллектора УТ-3П до ограждения (границы раздела) Лутр «Лениногорского управления тампонажных работ». | ул. Чапаева | L трассы = 193 м L трубы = 386 п.м. ф219 мм | сталь, подземная безканальная |
| 7. | МБОУ «Гимназия №1» ЕМР | Г. Елабуга, ул Пролетарская, д.28А | L трассы = 103 м L трубы = 206 п.м. ф108 мм | сталь, подземная канальная |
| 8. | МБОУДОД « Центр эстетического воспитания детей» | Г. Елабуга, ул Марджани, д.26А | L трассы = 97 м L трубы = 194 п.м. ф 76 мм | сталь, подземная канальная |
| 9. | СОШ №7 | Г. Елабуга, пр. Нефтяников, 109 | L трассы = 10 м L трубы = 20 п.м. ф 89 мм | сталь, подземная безканальная |
| 10 | МБОУ «Гимназия №4» | Г. Елабуга, ул. Разведчиков | ф 89 мм = 40 п.м ф 76 мм = 27 п.м | сталь, подземная безканальная |
| 11 | Окружное шоссе, 43 - Окружное шоссе, 45 | транзит | ф 57 мм 148 м | сталь, транзит |
| 12 | Мира,63 – пр. Мира,65 – Интернациональная,1 | транзит | ф133 мм 78м, ф89 мм 314 м, ф76 мм 48 м | сталь, транзит |

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель                                                                                            Р.И. Марданов